## Slide 1: Řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji „15 miliard“
Přehled o realizaci programu

## Slide 2: Klíčové projekty 15 mld.

## Slide 3: Zbytková jáma lomu Chabařovice
Lom v činnosti
Notes: Těžba na lomu Chabařovice zahájena v roce 1977. Hlavním důvodem otvírky Lomu Chabařovice a prioritním úkolem těžby byla nutnost zajištění Tlakové plynárny Úžín a Teplárny Trmice uhlím požadované kvality. Chabařovické uhlí pro svůj bezkonkurenčně nejnižší obsah síry v ČR (0,35 %), jakož i ostatních karcinogenů, nejlépe vyhovovalo podmínkám pro minimalizování zátěží životního prostředí v době inverzních stavů. Po dobu těžby Lomu Chabařovice bylo vytěženo celkem 61,5 mil. t nízkosírnatého kvalitního hnědého uhlí a 256,1 mil. m3 skrývky. V roce 1991 bylo Usnesením vlády ČR rozhodnuto o zastavení Lomu Chabařovice. Samotný útlum s využitím dotace ze státního rozpočtu byl zahájen v roce 1994.

## Slide 4: Zbytková jáma lomu Chabařovice
Sanace a rekultivace
protiabrazivní opatření
opevnění břehů
napouštění z nádrže Kateřina
Parametry jezera | 
Plocha | 252,2 ha
Objem vody | 35,601 mil. m3
Hladina | 145,70 m n.m.
Max. hloubka | 24,70 m

## Slide 5: Zbytková jáma lomu Chabařovice
Současnost
Sanace a rekultivace
prostavěno 0,8 mld.
v realizaci 0,2 mld.
Revitalizace
prostavěno 24 mil.
schváleno MK 120 mil.
Notes: Dokončené sanace a rekultivace: protiabrazivní opatření břehů, sanace havarijních stavů – severní svahy a jihovýchodní část, rekultivace vnitřní výsypky
Rekultivace v realizaci: rekultivace severních svahů, plochy pro rekreační využití, uhelné depo
Dokončené revitalizace: likvidace splaškových vod obce Roudníky, cyklostezka Vyklická cesta
Schválené revitalizace: účelové a veřejné komunikace, centrální kanalizace, plochy pro rekreační využití

## Slide 6: Zbytková jáma lomu Most - Ležáky
Lom v činnosti
Notes: První těžba v roce 1900 na dole Richard. V roce 1971 byla zahájena těžba v uhelném pilíři samotného města Most (jež byl tvořený asi ze 100 mil. tun kvalitního hnědého uhlí), jejíž podmínkou byla postupná likvidace historické části města, schválena již roku 1964 díky usnesení vlády ČSSR č. 180 o likvidaci starého Mostu. Vznikl tak lom Most. Od roku 1995 se započalo s útlumem těžby. Samotná těžba uhlí byla definitivně ukončena k 31.8.1999.

## Slide 7: Zbytková jáma lomu Most - Ležáky
Sanace a rekultivace
těsnění dna budoucího jezera
stavba opevnění břehové linie
výstavba podzemní těsnící stěny
výstavba Přivaděče vody z PVN do zbytkové jámy
výstavba přivaděče vody z dolu Kohinoor do zbytkové jámy
Parametry jezera | 
Plocha | 311,0 ha
Objem vody | 70,5 mil. m3
Hladina | 199,0 m n.m.
Max. hloubka | 75 m

## Slide 8: Zbytková jáma lomu Most - Ležáky
Současnost
Sanace a rekultivace
prostavěno 1,5 mld.
v realizaci 0,3 mld.
Revitalizace
prostavěno 34 mil.
schváleno MK 1,1 mld.
Notes: Dokončené sanace a rekultivace: těsnění dna, sanace sesuvů, přivaděč z PVN, podzemní těsnící stěna, čerpání vody, rekultivace okolních ploch, pěstební péče
Rekultivace v realizaci: rekultivace severních a severozápadních svahů
Dokončené revitalizace: technická opatření pro přístaviště lodí, silnice k MiniMostu, přemístění sousoší sv.J. Nepomuka
Schválené revitalizace: napojení na komunikace a inženýrské sítě, silnice Most – M. Radčice, arboretum, MiniMost, pláže

## Slide 9: Zbytková jáma lomu Medard - Libík
Lom před zahájením napouštění
Notes: Těžba uhlí v lomu Medard-Libík byla ukončena v březnu 2000, v letech 1999 až 2007 pak byla zahájena rekultivace zbytkové jámy nad kótou budoucího zatopení. V současné době jsou ukončeny nebo probíhají v okolí budoucího jezera zemědělské, lesnické a ostatní rekultivace.

## Slide 10: Zbytková jáma lomu Medard - Libík
Sanace a rekultivace
napouštěcí objekt z řeky Ohře
břehová linie
Parametry jezera | 
Plocha | 495,8 ha
Objem vody | 118,99 mil. m3
Hladina | 400,0 m n.m.
Max. hloubka | 50 m

## Slide 11: Zbytková jáma lomu Medard - Libík
Současnost
Sanace a rekultivace
prostavěno 0,9 mld.
v realizaci 0,3 mld.
Notes: Dokončené sanace a rekultivace: jímací objekt, sanační skrývka, sanace sesuvu, rekultivace okolních ploch
Rekultivace v realizaci: rekultivace okolních ploch

## Slide 12: Vybrané rekultivačně sanační projekty Mostecka
Gravitační odvodnění Malé Březno
SZ svahy lomu ČSA

## Slide 13: Vybrané rekultivačně sanační projekty Mostecka
Sanace SZ svahů lomu ČSA

## Slide 14: Sanace SZ svahů lomu ČSA
Stav před

## Slide 15: Sanace SZ svahů lomu ČSA
Sanace

## Slide 16: Sanace SZ svahů lomu ČSA
Současnost

## Slide 17: Vybrané rekultivačně sanační projekty Mostecka
Gravitační odvodnění výsypky malé Březno

## Slide 18: Gravitační odvodnění výsypky Malé Březno
Příčiny
původní koryto Srpiny
obtokové koryto Srpiny
Výsypka
Malé
Březno
obnovené koryto Srpiny

## Slide 19: Gravitační odvodnění výsypky Malé Březno
Z průběhu stavby

## Slide 20: Vybrané revitalizační projekty Mostecka
Mostecké jezero
Velebudická výsypka
Jezero Matylda

## Slide 21: Vybrané revitalizační projekty Mostecka
Mostecké jezero

## Slide 22: Mostecké jezero
Budoucnost lokality – revitalizační záměry
MiniMost
Arboretum
Marina
Komunikace a infrastruktura v jižní části jezera
Pláže
Komunikace Most - Mariánské Radčice
Komunikace Most - Braňany
Pravoslavný kostel
Mostecký cykloturistický okruh (část)
Obytná zóna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 23: Mostecké jezero
Ilustrační fota připravovaných staveb
Přemístění sousoší Sv. Jana Nepomuckého
MiniMost
Arboretum

## Slide 24: Mostecké jezero
Obnovení silnice III/2538 Most – Braňany
Stavba zajišťuje spojení centra města Mostu s tzv. „starým Mostem“ a v současné době okolím budoucího jezera, kde je plánována rozsáhlá výstavba, která bude směřovat k novému využití zájmového území.

## Slide 25: Mostecké jezero
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice
Stavba je rozdělena na 2. části.
1. část obsahuje vybudování komunikace od Mariánských Radčic k budoucí účelové komunikaci lihovaru budovaného spol. N&S&N Consultants s.r.o., Most.
2. část stavby řeší pokračování silnice až do Mostu a cyklostezku Most – Mariánské Radčice.
Náklady stavby:
599 mil. Kč

## Slide 26: Vybrané revitalizační projekty Mostecka
Velebudická výsypka

## Slide 27: Velebudická výsypka
Z minulosti do současnosti

## Slide 28: Velebudická výsypka
Revitalizace
Vážnice
Věž rozhodčích
Zimní stáje
Parkurová hala

## Slide 29: Vybrané revitalizační projekty Mostecka
Jezero Matylda

## Slide 30: Jezero Matylda
Z historie sypání výsypky

## Slide 31: Jezero Matylda
Revitalizace
Polygon

## Slide 32: Jezero Matylda
Revitalizace
přeložka linky VN
břehová linie a pláže
cyklostezky
in-line dráha
komunikační napojení
parkoviště
inž. sítě
sportoviště
technické zázemí

## Slide 33: Jezero Matylda
Revitalizace
Přeložka linky VN
In-line dráha
Cyklostezky

## Slide 34: Stav čerpání podle subjektů
Chart: mld. Kč
| Mostecká uhelná spol. | Severočeské doly | Palivový kombinát Ústí | Ústecký kraj | Sokolovská uhelná | Karlovarský kraj | Ministerstvo financí
celková alokace | 2.432 | 2.432 | 3.127 | 2.073 | 3.27 | 1.401 | 0.265
ukončené projekty | 0.53087 | 2.044 | 2.5596 | 0.69031 | 1.3342 | 0.52089 | 0.016879
projekty v realizaci | 1.4532 | 0.028886 | 0.56771 | 0.12596 | 1.8867 | 0.5335 | 0.17646
projekty schválené MK | 0.36249 | 0.45506 | 0 | 2.1888 | 0.077828 | 0.086039 | 0

## Slide 35: Potřeby dle 2. aktualizace Koncepce
Chart: mld. Kč
| Kategorie 1
alokace | 15
ukončené projekty | 7.6968
projekty v realizaci | 4.7724
priorita 1 | 2.4308
- | 0.2
priorita 2 | 6.7956
priorita 3 | 2.9082
usnesení vlády č. 734/2013

## Slide 36: Doporučení
Naplňovat usnesení vlády č. 734/2013
Zajistit 3. aktualizaci Koncepce řešení ekologických škod dle usnesení z 42. jednání MK dne 23.5.2013
Zajistit Pasportizaci projektů realizovaných v rámci 15 mld. dle usnesení z 39. jednání MK dne 6.5.2010
Zajistit další možné zdroje financování pro projekty zařazené v prioritě 2 (6,796 mld. Kč)

## Slide 37: Děkuji za pozornost.
Ing. Helena veverková
V prezentaci byly mj. použity podklady Palivového kombinátu Ústí s.p., města Most, fotografie Ing. Stanislave Štýse DrSc. a Ing. Markéty Hendrychové, Ph.D.
Zpracoval: Mgr. Martin Kabrna, Ph.D.